## Slide 1: Выездная проверка состояния охраны труда в ПО «НМЗ», анализ в информационной системе eistb.ngmk.uz за период с 16.01.2025г. по 31.01.2025г. И ход исполнения приказа №738 от 31.10.2024г.
Главное управление ОТиТБ, УИКТ
2025г.

## Slide 2
Контроль приказа №738 от 31.10.2024г.АО «НГМК» по премированию руководителей, специалистов и служащих
По принципу работы системы eistb.ngmk.uz, через 2 дня указанного срока исполнения пунктов не возможно внести в систему отчет о выполнение пунктов нарушения. При этом срок исполнения самого акт-предписания не должен превышать +2 дней с крайнего срока пунктов нарушений.
На основании п.1. Приложения №1 к приказу АО «НГМК» №738 от 31.10.2024г. за неисполнение в установленный срок акта-предписания, занесенного в информационную систему, к ответственным лицам могут приниматься меры по снижению премии в размере 5% за каждый неисполненный акт-предписание.
На основании п.2. Приложения №1 к приказу АО «НГМК» №738 от 31.10.2024г. за несвоевременный контроль (отсутствие рапорта о просрочке) в установленный срок акта-предписания, занесенного в информационную систему, к специалистам Региональных управлений ОТиТБ могут приниматься меры по снижению премии в размере 5% за каждый несвоевременно проконтролированный акт-предписание.
На основании п.2.1. Приложения №1 к приказу АО «НГМК» №738 от 31.10.2024г. за вскрытое существенное нарушение выявленное в ходе выездной проверки ГУ ОТиТБ, но не зафиксированное ранее Региональными управлениями ОТиТБ, к специалистам Региональных управлений ОТиТБ могут приниматься меры по снижению премии в размере 5%.

## Slide 3
Выездная проверка и Контроль приказа №738 от 31.10.2024г. в ПО «НМЗ»

## Slide 4
Сравнительный анализ существенных нарушений по ПО «НМЗ»
Нарушения выявленные со стороны выездной комиссии АО «НГМК» 03-04.02.2025 г. | Нарушения выявленные отделом по ПО «НМЗ» Навоийского управления ГУ ОТиТБ АО «НГМК» в период с 01.01.2025 г. по н.в.
J-1. Установлено защитное ограждение, предотвращающее контакт работника с вращающимися и движущимися частями оборудования | 
Литейный цех – 5 нарушений | Литейный цех – 1 нарушение
С-8. Наличие, исправность, достаточность защитных ограждений, предохранительных устройств. | 
Литейный цех – 5 нарушений Механосборочный цех – 2 нарушений Участок по изготовлению полимерных и резинотехнических изделий – 1 нарушение | Насосно-арматурный цех – 1 нарушение Литейный цех – 1 нарушение
I-2. На месте выполнения работ на высоте, без использования подъёмных сооружений, установлены: -Защитные ограждения: -Сигнальные ограждения на нижней отметке: - Анкерные линии отдельные анкерные точки крепления. I-12. Леса, соответствуют требованиям безопасности (если применимо). | 
Литейный цех – 1 нарушение | Не выявлено

## Slide 5
Формовочный участок:
На приводе приводного барабана ленточно-подвесного питателя №154 отсутствует защитных кожух цепной передачи, а также в качестве натяжного устройства применяется самодельные приспособления (приварены болты).
п. 234 Правила безопасности в литейном производстве, п. 75 Общие ПБ для металлургических производств.
Ответственное лицо: Начальник участка Муртазаев И.А., Механик ЛЦ Нормуродов З.И. - объявлен выговор и лишены премии в размере 50% за февраль месяц.
ПО «НМЗ»
Литейный цех
Эффективные меры:
1.Немедлено установить защитный кожух вращающиеся части привода приводного барабана.
2. Установить натяжную звездочку заводского исполнения.
3.Произвести ревизию на предмет подобных нарушений.
Выполнено:
J-1. Установлено защитное ограждение, предотвращающее контакт работника с вращающимися и движущимися частями оборудования.
После анализа актов предписаний Навоийской площадки ГУ ОТ и ТБ EISTB.NGMK.UZ из 7 актов с 01.01.2025г. по н.в. отражено одно нарушение по J-1. Выездной комиссией АО «НГМК» выявлено 5 нарушений по J-1.

## Slide 6
Формовочный участок:
На приводе пылевлагоуловителя ПВМ-20С установленный кожух не обеспечивает полной защиты вращающихся частей механизмов, т.е. имеется свободный доступ, а также проход площадки обслуживания загроможден посторонними предметами (кубовой емкостью от ГСМ, крупногабаритным металлическим цилиндром).
п. 234 Правила безопасности в литейном производстве, п. 75 Общие ПБ для металлургических производств.
Ответственное лицо: Начальник участка Муртазаев И.А., Механик ЛЦ Нормуродов З.И. - объявлен выговор и лишены премии в размере 50% за февраль месяц.
Литейный цех, ПО «НМЗ»
Эффективные меры:
1.Установить кожух обеспечивающий полную защиту вращающихся механизмов.
2. Обеспечить свободный проход для обслуживающего персонала.
Выполнено:
J-1. Установлено защитное ограждение, предотвращающее контакт работника с вращающимися и движущимися частями оборудования.
После анализа актов предписаний Навоийской площадки ГУ ОТ и ТБ EISTB.NGMK.UZ из 7 актов с 01.01.2025г. по н.в. отражено одно нарушение по J-1. Выездной комиссией АО «НГМК» выявлено 5 нарушений по J-1.

## Slide 7
Участок обдува и термической обработки:
На приводе турбонаддува дробеструйной камеры марки ДК10 №1 установленный кожух не обеспечивает полной защиты вращающихся частей механизмов, т.е. имеется свободный доступ к ременной передачи.
п. 234 Правила безопасности в литейном производстве, п. 75 Общие ПБ для металлургических производств.
Ответственное лицо: Начальник участка Курбонов Ф.Б., Механик РМУ Джураев Ф. - объявлен выговор и лишены премии в размере 50% за февраль месяц.
ПО «НМЗ»
Литейный цех
Эффективные меры:
Установить кожух обеспечивающий полную защиту вращающихся механизмов.
Выполнено:
J-1. Установлено защитное ограждение, предотвращающее контакт работника с вращающимися и движущимися частями оборудования.
После анализа актов предписаний Навоийской площадки ГУ ОТ и ТБ EISTB.NGMK.UZ из 7 актов с 01.01.2025г. по н.в. отражено одно нарушение по J-1. Выездной комиссией АО «НГМК» выявлено 5 нарушений по J-1.

## Slide 8
Участок обдува и термической обработки:
На приводе элеватора дробеструйной камеры марки ДК10 №2 установленный кожух не обеспечивает полной защиты вращающихся частей механизмов, т.е. имеется свободный доступ к цепной передачи.
п. 234 Правила безопасности в литейном производстве, п. 75 Общие ПБ для металлургических производств.
Ответственное лицо: Начальник участка Курбонов Ф.Б., Механик РМУ Джураев Ф. - объявлен выговор и лишены премии в размере 50% за февраль месяц.
ПО «НМЗ»
Литейный цех
Эффективные меры:
Установить дополнительный кожух обеспечивающий полную защиту вращающихся механизмов.
Выполнено:
J-1. Установлено защитное ограждение, предотвращающее контакт работника с вращающимися и движущимися частями оборудования.
После анализа актов предписаний Навоийской площадки ГУ ОТ и ТБ EISTB.NGMK.UZ из 7 актов с 01.01.2025г. по н.в. отражено одно нарушение по J-1. Выездной комиссией АО «НГМК» выявлено 5 нарушений по J-1.

## Slide 9
Высота перильного ограждения площадки для облуживания и ремонта электрической тали управления с пола рег.№84 метами составляет примерно 0,7 м., фактически должно быть не менее 1 м.
п.п. 24, 208, 214 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.
Ответственное лицо: Электромеханик РМЦ Салимов М. А.- объявлен выговор.
ПО «НМЗ»
Механосборочный цех
Эффективные меры:
Немедленно привести в соответствие высоту перильного ограждения обеспечив устойчивость.
Выполнено:
С-8. Наличие, исправность, достаточность защитных ограждений, предохранительных устройств.
После анализа актов предписаний Навоийской площадки ГУ ОТ и ТБ EISTB.NGMK.UZ из 7 актов с 01.01.2025г. по н.в. отражено 2 нарушение по С-8. Выездной комиссией АО «НГМК» выявлено 9 нарушений по С-8.

## Slide 10
Землеприготовительный участок:
В целях проведения ремонтно-восстановительных работ (замена кожухов шахты – рабочие поверхности) элеватора марки ЛГ25С № 183 смонтирована много ярусная рабочая площадка на протяжении высоты более 10 м, отсутствует проект производства работ по требованиям безопасности.
п.п. 625, 626 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
Ответственное лицо: Механик РМУ Джураев Ф. - объявлен выговор и лишены премии в размере 50% за февраль месяц.
ПО «НМЗ»
Литейный цех
Эффективные меры:
1.Запретить выполнения ремонтно-восстановительных работ на высоте не отвечающие требованиям безопасности. 2.Разработать проект производства работ.
3.Ответственным лицам вести постоянный контроль за производством работ повышенной опасности.
Выполнено:
I-2. На месте выполнения работ на высоте, без использования подъёмных сооружений, установлены: -Защитные ограждения: -Сигнальные ограждения на нижней отметке: - Анкерные линии отдельные анкерные точки крепления. I-12. Леса, соответствуют требованиям безопасности (если применимо).
Выездной комиссией АО «НГМК» выявлено одно нарушение по I-2., I-12., согласно актов предписаний Навоийской площадки ГУ ОТ и ТБ EISTB.NGMK.UZ из 7 актов с 01.01.2025г. по н.в. вышеперечисленные индексы отсутствуют.

## Slide 11
Плавильный участок:
На участке имеется тара, у которой не указаны ее назначение, регистрационный номер, принадлежность цеху или участку, масса тары, масса брутто.
п. 34 ПБ при работе с инструментом и приспособлениями.
Ответственное лицо: Начальник участка Худойназаров Э.Ж. - объявлен выговор и лишен премии в размере 50% за февраль месяц.
ПО «НМЗ»
Литейный цех
Эффективные меры:
Нанести соответствующие надписи на таре: ее назначение, регистрационный номер, принадлежность цеху или участку, масса тары, масса брутто.
Выполнено:

## Slide 12
Не разработаны карты запретов в цехах и на участках, где организовываются и производятся опасные виды работы разного характера (механическая обработка крупных деталей, плавка металлов, монтаж-демонтаж, ремонт технологического оборудования и т.д.)
Общие замечания по
ПО «НМЗ»
Эффективные меры:
Разработать, утвердить и развесить карты запретов в цехах и на участках, где организовываются и производятся опасные виды работы разного характера.

## Slide 13
Анализ системы eistb.ngmk.uz и Контроль приказа №738 от 31.10.2024г. в ПО «НМЗ»

## Slide 14
Существенные нарушения
До
ГМЗ
Акт 22.01.2025 ТБ-03 Начальник отдела по ГМЗ-5 Северного управления ГУ ОТиТБ Ахмедов Л.С.
Срок исполнения пункта 27.01.2025
16 января 2025 года, в ходе проверки, было установлено, что на территории отделения обжига на северной стороне сушильной печи имеется площадка для обслуживания опорных роликов, при этом на данной площадке отсутствует сетчатое защитное ограждение в печи для сушки. Это создает опасность прямого контакта с вращающимися частями и риск травм.
К1 Ограждение вращающихся и движущихся частей машин и механизмов. Установлено защитное ограждение, предотвращающее контакт работника с вращающимися/движущимися частями оборудования.
Сев.РУ ГМЗ-5 Цех кислородного окисления и обжига
Ответственный: Начальник цеха Эргашев Ф.К.
Отсутствует фото выполнения
Срок исполнения акта 03.02.2025г.
В данном акте крайний срок пунктов нарушений 29.01.2025г.
На основании Приложения №1 приказа №738 от 31.10.2024г. наблюдается:
неисполнение в установленный срок
своевременный контроль исполнения пунктов нарушения акта-предписания.

## Slide 15
Существенные нарушения
До
ГМЗ
Акт 28.01.2025 ТБ-04 Инженер отдела по ГМЗ-5 Северного управления ГУ ОТиТБ Садуллоев Т.Ш.
Срок исполнения 30.01.2025
Отсутствуют центральная линия и нижняя металлическая обортовка высотой 0,14 м. защитного ограждения под проходом мельницы №4 2-го блока Цеха измельчения и флотации.
С11 Состояние рабочих мест производственного участка. Технологические площадки и переходы, лестничные марши (исправность, следы коррозии, ограждения, предупреждающие знаки).
Сев.РУ ГМЗ-5
Ответственный: Начальник цеха Мустафоев М.А.
Отсутствует фото выполнения
Срок исполнения акта 13.02.2025г.
В данном акте крайний срок пунктов нарушений 04.02.2025г.
На основании Приложения №1 приказа по АО «НГМК» №738 от 31.10.2024г. Наблюдается:
Некорректный срок исполнения акта.
неисполнение в установленный срок
своевременный контроль исполнения пунктов нарушения акта-предписания.

## Slide 16
Существенные нарушения
ЗУС
Акт 27.01.2025 02-04-01/14/02/8 Зам.начальника Навоийского управления ГУ ОТиТБ Турабов В.Ж.
Срок исполнения пункта 30.01.2025г
23 января 2025 года, при проверке строительных площадок на территории 7-го гидрометаллургического завода ЦРУ, в целях расширения мощностей переработки, было выявлено, что трубы размером 1100х10870х100 мм не были закреплены, то есть не были установлены специальные башмаки для предотвращения их самопроизвольного перекатывания.
С Состояние рабочих мест производственного участка.
ЗУС Трест «Промэлектромонтаж» Монтажно-строительное управление №39
Ответственный: Прораб Рузиев Н.Х.
До
После
Отсутствует фото выполнения
Срок исполнения акта 31.01.2025г.
В данном акте крайний срок пунктов нарушений 31.01.2025г.
На основании Приложения №1 приказа по АО «НГМК» №738 от 31.10.2024г. Наблюдается:
неисполнение в установленный срок
своевременный контроль исполнения пунктов нарушения акта-предписания.

## Slide 17
Существенные нарушения
ЗУС
Акт 27.01.2025 02-04-01/14/02/8 Зам.начальника Навоийского управления ГУ ОТиТБ Турабов В.Ж.
Срок исполнения пункта 31.01.2025г
23 января 2025 года, при проверке строительных площадок на территории 7-го гидрометаллургического завода ЦРУ, в целях расширения мощностей переработки, было выявлено, что манометры, установленные на баллонах с кислородом и пропаном, находятся в сломанном и неисправном состоянии, а также не были приняты меры для предотвращения падения баллонов.
D8 Наличие и исправность КиП на оборудовании, работающем под избыточным давлением, наличие метрологических паспортов.
Ответственный: Прораб Рузиев Н.Х.
До
После
ЗУС Трест «Промэлектромонтаж» Монтажно-строительное управление №39
Отсутствует фото выполнения
Срок исполнения акта 31.01.2025г.
В данном акте крайний срок пунктов нарушений 31.01.2025г.
На основании Приложения №1 приказа по АО «НГМК» №738 от 31.10.2024г. Наблюдается:
неисполнение в установленный срок
своевременный контроль исполнения пунктов нарушения акта-предписания.

## Slide 18
Существенные нарушения
ЗУС
Акт 27.01.2025 02-04-01/14/02/8 Зам.начальника Навоийского управления ГУ ОТиТБ Турабов В.Ж.
Срок исполнения пункта 31.01.2025г
23 января 2025 года, при проверке строительных площадок на территории 7-го гидрометаллургического завода ЦРУ, в целях расширения мощностей переработки, было выявлено, что на крюках имеющихся подъемных устройств отсутствуют замки, предотвращающие самопроизвольное падение грузов с крюков.
G1 Исправность грузоподъемного оборудования, самоходной техники.
Ответственный: Прораб Рузиев Н.Х.
До
После
ЗУС Трест «Промэлектромонтаж» Монтажно-строительное управление №39
Отсутствует фото выполнения
Срок исполнения акта 31.01.2025г.
В данном акте крайний срок пунктов нарушений 31.01.2025г.
На основании Приложения №1 приказа по АО «НГМК» №738 от 31.10.2024г. Наблюдается:
неисполнение в установленный срок
своевременный контроль исполнения пунктов нарушения акта-предписания.